المعالجة الحرارية لفولاذ بوهلر K 720 في فرن كهربائي عادي

التحضير للمعالجة الحرارية:

- تجنب قدر المستطاع الزوايا والأطراف الحادة في شكل القالب.

- غلف القالب بورق الستانلس ستيل وبشكل محكم، أو ضع القالب ضمن علبة معدنية محكمة الإغلاق بعد حشوها بورق جرائد غير مطبوع وإضافة حبيبات صغيرة من الفحم العادي (غير المسحوق) والمشربة بزيت التقسية.

- لا تدمج بين القطع الكبيرة والصغيرة في عملية واحدة (لتجنب زيادة أو نقصان التسخين).

- لا تدمج قطع ذات متطلبات مختلفة (درجات حرارة تقسية مختلفة).

إزالة الاجهادات (في حالة الأشكال المعقدة):

- ضع القالب المغلف أو العلبة المعدنية ضمن الفرن وسخنه اعتباراً من درجة حرارة الغرفة وحتى الدرجة 650oC.

- اتركه ضمن الفرن لمدة ساعة إلى ساعتين عند تلك الدرجة (لوصول الحرارة إلى قلب القطعة).

- برده ببطء داخل الفرن وبمعدل 10oC في الدقيقة حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

التقسية:

- ضع القالب المغلف أو العلبة المعدنية ضمن الفرن وسخنه اعتباراً من درجة حرارة الغرفة وحتى الدرجة 550oC.

- اتركه ضمن الفرن لمدة ساعتين عند تلك الدرجة.

- ارفع درجة حرارة الفرن بعد ذلك إلى 810oC وبمعدل 10oC في الدقيقة.

- اترك القالب ضمن الفرن عند تلك الدرجة أعظمياً دقيقة واحدة لكل 1mm من سماكته، أي نسبياً 15 إلى 30 دقيقة بعد الوصول إلى درجة حرارة التوازن.

السقاية (التبريد):

- اغمر القالب فوراً في زيت التقسية ذو درجة حرارة حوالي 70oC.

في حالة القطع الحساسة أو الكبيرة (مثلاً القابلة للتشقق أو التشوه) فيمكن أن تكون درجة حرارة الزيت أعلى من ذلك، أو حتى قد تتطلب القطعة التبريد بالهواء بدلاً من الزيت.

- برد القالب في الزيت حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

- نظف القالب وتأكد من قساوته التي يجب أن تكون 63 - 65 HRC.

الإرجاع:

- بعد التقسية فوراً، ضع القالب ضمن الفرن.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 100oC للحصول على قساوة حوالي 64 HRC.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 200oC للحصول على قساوة حوالي 62 HRC.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 300oC للحصول على قساوة حوالي 57 HRC.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 400oC للحصول على قساوة حوالي 50 HRC.

- اتركه ضمن الفرن عند تلك الدرجة مدة ساعة واحدة لكل 20mm من سماكته ولكن على الأقل ساعتين بالنسبة للقطع الصغيرة.

- برده ببطء داخل الفرن وبمعدل 10oC في الدقيقة حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

- تأكد من القساوة والتي يجب أن تطابق القيمة المطلوبة.

ملاحظات هامة:

- لا تضع القطعة المراد معالجتها مباشرةً على أرضية الفرن وإنما استخدم حامل لها.

- اترك مسافة كافية بين (القطعة) و(جدران الفرن والوشائع).

- حتى عندما يتم استخدام ورق الستانلس ستيل أو العلبة المعدنية، يمكن أن يحدث هروب لذرات الكربون من سطح المعدن ولذلك قد يحتاج إلى التجليخ بمقدار 1.5 إلى 2mm.

- إن طريقة المعالجة الحرارية يمكن أن تتغير تبعاً لشكل وأبعاد القطعة.

- يمكن أن تتطلب القطع الكبيرة استخدام التبريد بالهواء بدلاً من الزيت.

# Text boxes

تبريد ضمن الفرن

تبريد ضمن الفرن

في الزيت

ضمن حوض ملحي

الإرجاع للوصول إلى قساوة العمل

التقسية

الطور الأول

اختبار للقساوة

تنظيف

الزمن

إزالة الاجهادات

درجة الحرارة  oC