المعالجة الحرارية لفولاذ بوهلر W 302 في فرن كهربائي عادي

التحضير للمعالجة الحرارية:

- تجنب قدر المستطاع الزوايا والأطراف الحادة في شكل القالب.

- غلف القالب بورق الستانلس ستيل وبشكل محكم، أو ضع القالب ضمن علبة معدنية محكمة الإغلاق بعد حشوها بورق جرائد غير مطبوع وإضافة حبيبات صغيرة من الفحم العادي (غير المسحوق) والمشربة بزيت التقسية.

- لا تدمج بين القطع الكبيرة والصغيرة في عملية واحدة (لتجنب زيادة أو نقصان التسخين).

- لا تدمج قطع ذات متطلبات مختلفة (درجات حرارة تقسية مختلفة).

إزالة الاجهادات (في حالة الأشكال المعقدة):

- ضع القالب المغلف أو العلبة المعدنية ضمن الفرن وسخنه اعتباراً من درجة حرارة الغرفة وحتى الدرجة 650oC.

- اتركه ضمن الفرن لمدة ساعة إلى ساعتين عند تلك الدرجة (لوصول الحرارة إلى قلب القطعة).

- برده ببطء داخل الفرن وبمعدل 10oC في الدقيقة حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

التقسية:

- ضع القالب المغلف أو العلبة المعدنية ضمن الفرن وسخنه اعتباراً من درجة حرارة الغرفة وحتى الدرجة 550oC.

- اتركه ضمن الفرن لمدة ساعتين عند تلك الدرجة.

- ارفع درجة حرارة الفرن بعد ذلك إلى 850oC وبمعدل 10oC في الدقيقة.

- اترك القالب ضمن الفرن لمدة نصف ساعة عند تلك الدرجة.

- ارفع درجة حرارة الفرن مرة أخرى بمعدل 10oC في الدقيقة وحتى 1030oC بالنسبة للقوالب المعقدة أو الكبيرة، وحتى 1050oC للقطع البسيطة أو الصغيرة.

- اترك القالب ضمن الفرن عند تلك الدرجة أعظمياً دقيقة واحدة لكل 1mm من سماكته، أي نسبياً 15 إلى 30 دقيقة بعد الوصول إلى درجة حرارة التوازن.

السقاية (التبريد):

- اغمر القالب فوراً في زيت التقسية ذو درجة حرارة حوالي 70oC.

في حالة القطع الحساسة أو الكبيرة (مثلاً القابلة للتشقق أو التشوه) فيمكن أن تكون درجة حرارة الزيت أعلى من ذلك، أو حتى قد تتطلب القطعة التبريد بالهواء بدلاً من الزيت.

- برد القالب في الزيت حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

الإرجاع:

الإرجاع الأول (للوصول إلى القساوة الأعظمية الأولية):

- بعد التقسية فوراً، نظف القالب وضعه ضمن الفرن.

- سخنه ببطء حتى 520oC وبمعدل 10oC في الدقيقة.

- اتركه ضمن الفرن عند تلك الدرجة مدة ساعة واحدة لكل 20mm من سماكته ولكن على الأقل ساعتين بالنسبة للقطع الصغيرة.

- برده ببطء داخل الفرن وبمعدل 10oC في الدقيقة حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

- تأكد من القساوة والتي يجب أن تكون حوالي 55 HRC.

الإرجاع الثاني (للوصول إلى قساوة العمل):

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 500oC للحصول على قساوة حوالي 55 HRC.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 550oC للحصول على قساوة حوالي 54 HRC.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 600oC للحصول على قساوة حوالي 50 HRC.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 650oC للحصول على قساوة حوالي 40 HRC.

- سخن القالب بمعدل 10oC في الدقيقة حتى 700oC للحصول على قساوة حوالي 32 HRC.

- اتركه ضمن الفرن عند تلك الدرجة مدة ساعة واحدة لكل 20mm من سماكته ولكن على الأقل ساعتين بالنسبة للقطع الصغيرة.

- برده ببطء داخل الفرن وبمعدل 10oC في الدقيقة حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

- تأكد من القساوة والتي يجب أن تطابق القيمة المطلوبة.

الإرجاع الثالث (لإزالة الاجهادات):

- سخن القالب ببطء بمعدل 10oC في الدقيقة حتى درجة أقل من درجة حرارة الإرجاع الثاني بمقدار 50oC.

- اتركه ضمن الفرن عند تلك الدرجة مدة ساعة واحدة لكل 20mm من سماكته ولكن على الأقل ساعتين بالنسبة للقطع الصغيرة.

- برده ببطء داخل الفرن وبمعدل 10oC في الدقيقة حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة.

ملاحظات هامة:

- لا تضع القطعة المراد معالجتها مباشرةً على أرضية الفرن وإنما استخدم حامل لها.

- اترك مسافة كافية بين (القطعة) و(جدران الفرن والوشائع).

- حتى عندما يتم استخدام ورق الستانلس ستيل أو العلبة المعدنية، يمكن أن يحدث هروب لذرات الكربون من سطح المعدن ولذلك قد يحتاج إلى التجليخ بمقدار 1.5 إلى 2mm.

- إن طريقة المعالجة الحرارية يمكن أن تتغير تبعاً لشكل وأبعاد القطعة.

- يمكن أن تتطلب القطع الكبيرة استخدام التبريد بالهواء بدلاً من الزيت.

# Text boxes

التقسية

درجة الحرارة  oC

الزمن

تنظيف

إزالة الاجهادات

تبريد بالهواء

ضمن حوض ملحي

الإرجاع الأول للوصول إلى القساوة الأعظمية الأولية

الإرجاع الثاني للوصول إلى قساوة العمل

الإرجاع الثالث لإزالة الاجهادات

الطور الأول

تبريد ضمن الفرن

في الزيت

الطور الثاني

اختبار للقساوة

اختبار للقساوة